Приложение №______

к договору подряда № _______________ от_______2023г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объекту Северного ПО  филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»

«Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

Наименование объекта: «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

# 1. Основание на проведение работ.

Основание для проведения работ по объекту: ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2291-001537 от 30.12.2022 г.

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

# 2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»  в 2022г., г. Саратов, шифр проекта – 336 СР/С-0922, Утверждена директором Северного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», Приказ № 544 от   14.09.2022г.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3.Описание работ.

Место нахождения (адрес объекта): Саратовская область, Перелюбский район, Молодежное муниципальное образование, в 7,7 км северо-западнее д. Аннин-Верх, и в 8,1км северо-восточнее с. Большая Тарасовка с кадастровым номером 64:24:170211:5.

Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания:

3.1.	Строительно-монтажные работы:

3.1.1 Строительство участка ЛЭП-10кВ на на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст до границы земельного участка заявителя, длина ВЛ 10 кВ – 0,242 км.

3.1.2   Строительство КТП-25/10/0,4кВ   киоскового типа с ТМГ 25кВа с разъединителем.

3.1.3   Строительство ВЛ-0,4кВ на на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом от вновь устанавливаемой КТП-10/0,4кВ протяжённостью 0,005 км.

3.1.4   Устройство узла учета выполнить с установкой трёхфазного счетчика прямого включения.

3.2.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиями Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-74-040. **-**.

3.3 Транспортировка:

-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.

-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.

3.4. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

# 4. Требования к строительству (реконструкции):

4.1 Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией шифр 336 СР/С-0922, с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Северного ПО проектам производства работ.

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией шифр –336 СР/С-0922, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правил пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

4.4. Привлечение субподрядных организаций не допускается.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

4.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».

4.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

# 5.  Оборудование и материалы.

5.1. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать проектной и рабочей документации шифр 336 СР/С-0922.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

# 6. Технические требования к материалам и оборудованию:

6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2022 года.

6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

# 7. Сроки выполнения работ:

7.1.	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента заключения договора.

7.2.	Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.03.2023г.

7.3.	Срок завершения работ по договору – не позднее 28.12.2023г.

# 8. Особые условия к заявке участника

8.1 Структура и состав сметных расчетов должны быть аналогичны сметным расчетам, учтенным в составе закупочной документации.

Сметную документацию в составе заявки участника с учетом следующих требований:

а) локальные сметные расчеты составить в редакции, используемой при формировании сметной документации, являющейся обоснованием начальной максимальной цены Договора, в базисном уровне цен 2000г. и текущем уровне цен.

б) Сводный сметный расчет стоимости строительства составить по форме приложения № 2 к Договору в базисном уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен, с применением действующих индексов пересчета сметной стоимости строительно – монтажных, пусконаладочных работ и оборудования, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату предоставления заявки участника:

- на строительно – монтажные работы – индекс на прочие объекты; при отсутствии индекса на прочие объекты используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);

- на пусконаладочные работы – индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

- на оборудование – индекс на оборудование для электроэнергетики;

- на вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

8.2.  При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

8.3 Объемы работ, являющиеся предметом закупки, указанные в локальных сметных расчетах, являющихся приложением № 1 к Техническому заданию, определены на основании утвержденной проектной документации, определяющей технологию выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимую для выполнения договора подряда по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

При подготовке сметной документации в составе заявки участнику необходимо при подготовке локальных сметных расчетов выделить в «разделы» виды и объемы работ, для осуществления приемки этапов работ, предусмотренных приложением № 2 к настоящему техническому заданию «График приемки работ» и приложением № 3 к договору подряда «Календарный план строительства (реконструкции) объекта».

8.4. Приложение № 3 к договору подряда «Календарный план строительства (реконструкции) объекта» заполняется участниками закупочной процедуры в соответствии с предлагаемыми условиями приемки работ, указанными в приложении № 2 к настоящему техническому заданию «График приемки работ». Приложение № 3 к договору подряда «Календарный план строительства (реконструкции) объекта» в составе заявки участника должно быть разработано с учетом снижения стоимости работ, относительно «Планируемой начальной цены договора».

# 9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 320-324, эл.адрес:  vb.minaev@mrsk-volgi.ru;

# 10. Порядок ознакомления с технической документацией (проектной и рабочей документацией):

Ознакомиться с утвержденной проектной документацией можно в АО «Энергосервис Волги», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 22 – в период с 8:00 до 16:00, предварительно отправив запрос лицу, ответственному за технические условия выполнения работ, указанному в техническом задании.

# 11. Приложения.

Приложение № 1. Сводный и локальные сметные расчеты.

Приложение № 2. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ Северного  ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ  в Перелюбском районе от опоры  № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Главный инженер | В.Б.Минаев |
| --- | --- |
| Начальник ПТО | К.Э.Дмитриев |

Приложение № 3 к техническому заданию

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ, ТП, ВЛ-0,4 кВ в Перелюбском районе от опоры № 2-12/82 ВЛ-1002 ПС 110 кВ Грачев Куст (монтаж провода, опор, установка КТП), дог. ТП № 2266-004267 от 01.08.2022г., ИП Алишанин А.Н.»

# Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.  Требования к участнику/подрядчику:

1.1.  Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ, предусмотренных техническим заданием не менее 3 лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного проекта по реконструкции и строительству ТП, ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ или выше.

1.2. Подрядчик должен иметь оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.